温 度 测 量

北京瑞博华控制技术有限公司的数字低温测量模块Ｍ６００，可精确测量    －５５℃至１２５℃范围的温度值，与传统的ＰＴ１００温度测量方式相比，具有以下明显优点：

- 结构简单，安装方便，免维护．

本产品使用数字化传感器，直接把传感器采集到的信号与Ｍ６００模块相连，不需要进行信号调理，因此结构简单，安装方便．在本产品的软件中可对传感器读数进行校准，如果传感器损坏或连接错误，可在软件中查到，直接更换即可，避免了维护方面的麻烦．

- 价格较便宜，节省成本费用．

与传统ＰＴ１００测温方式相比，本产品省略了信号调理部分，所以成本较低。

每路温度信号费用大约150元（包括传感器在内）。

- 测量准确，精度高．

本产品的温度分辨率为０．０６２５℃，

精度为＋０．５℃．

Ｍ６００低温测量模块的性能指标

硬件：

测温范围：－55－＋125℃

测量精度：＋0.5℃

测温分辨率：9－12位（0.0625℃）

工作环境温度：0－70℃

测量速度：＞２０点／Ｓ

支持测量电缆长度：＜２００米

每个模块可接测量点数：１－８点

每台上位机可带测温模块数：1－32个

测温模块与上位机的通讯方式：232或485（可免费提供485或232通讯线一根）

电源要求：可免费提供从计算机内取＋5V和GND的电缆线，也可由用户自备＋5V或＋12V外接电源

软件：

免费提供测温编程示例和动态链接库

免费提供测试软件（免费提供温度传感器探头一个，以供模块软硬件测试）

可为用户定制软件

相关产品：

数字化温度传感器：标准套管封装，2米屏蔽信号线传感器（可按用户要求更换套管，信号线长度可定制）

数 据 采 集

北京瑞博华控制技术有限公司研制的数据采集卡，包括PCI、ISA等总线方式，速度100-600K连续采集，精度12或16位，种类繁多，价格实惠，欢迎垂询选购！

免费提供WIN98/WIN2000下的驱动程序、动态连接库、VB/VC/C++ BUILD下的编程示例，方便用户编程。

免费提供示波器软件可直接观察信号波形，便于编程过程中出现错误时的原因查找和分析。

对于技术力量不足或时间紧迫的客户，公司可提供收费软件“网络录波器”的标准板，该软件可长时间连续记录多个信号数据和波形，以二进制和文本格式存储，可以多种格式出具实验报告，并有远程网络化传输功能，能实现远程监控。

从五月一日起，公司推出特价数据采集卡AD7202！

总线方式：PCI

模拟量输入：

通道数：单端32路/双端16路

采集精度：12位

芯片速度：100K

通过率：90K(赛阳733CPU的实测数据)

采样通道数和速度可在软件中自由设定。

可选配程控放大器2/4/8或10/10/1000倍

模拟量输出：(可选配)

2路独立的12位DA，

输出电压+2.5V/+5V/0-5V/0-10V可选

开关量：

8路IO输入，8路IO输出

脉冲量计数：3路（一片8254）

软件：可配直接观察记录数据和波形的示波器软件或录波器软件